# FILTROODMULNIKI  MAGNETYCZNE

TYPU FOM-AULIN DN 200-300

Przeznaczenie:

Filtroodmulniki typu FOM-Aulin są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania z wody zanieczyszczeń (w postaci stałej).  Stanowią one niezbędne wyposażenie węzłów cieplnych, kotłowni i układów wodociągowych. Filtroodmulniki typu FOM-Aulin to najskuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń systemów ciepłowniczych i wodnych. W szczególności zapewniają skuteczną i bezawaryjną pracę automatyki regulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wymienników ciepła, pomp oraz pozostałych elementów instalacji.  Koszt filtroodmulnika (typu FOM-Aulin) jest znikomy w porównaniu z ewentualnymi stratami spowodowanymi przerwą w dostawie mediów, wymianą uszkodzonych elementów systemu, bądź ich wadliwym funkcjonowaniem.

| W procesie filtracji- FOM-Aulin- wykorzystuje następujące procesy: odmulanie inercyjne, odmulanie sedymentacyjne, filtrację magnetyczną, filtrację mechaniczną. Znamienną cechą konstrukcji FOM-Aulin jest skuteczność działania. W filtroodmulniku FOM-Aulin stos magnetyczny umieszczony jest tuż przed wlotem do filtra siatkowego tak, aby wszystkie cząsteczki wody przepływały możliwie blisko stosu magnetycznego. Konstrukcja FOM-Aulin pozwala też na zmniejszenie uciążliwości obsługi filtroodmulnika ponieważ zarówno czyszczenie filtra jak i stosu magnetycznego odbywa się poprzez odkręcenie pokrywy górnej. Montaż filtra ze stosem wewnątrz zbiornika umożliwia odpowiednio wyprofilowane gniazdo wewnątrz urządzenia |  |
| --- | --- |

| Wielkość DN/ PN | Wymiary gabarytowe mm | Pojemność dm3 | Masa kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | L | H1 | H2 | H | M |  |  |
| 200/ 0,6MPa | 510 | 750 | 180 | 750 | 1125 | 460 | 160 | ~125 |
| 200/ 1,6MPa |  |  |  |  |  |  |  | ~140 |
| 250/ 0,6MPa | 716 | 1000 | 200 | 1045 | 1540 | 630 | 480 | ~220 |
| 250/ 1,6MPa |  |  |  |  |  |  |  | ~295 |
| 300/ 0,6MPa | 816 | 1150 | 200 | 1070 | 1670 | 720 | 640 | ~300 |
| 300/ 1,6MPa |  |  |  |  |  |  |  | ~420 |
| Wielkości DN350 – DN500 wg zapytań indywidualnych |

Filtroodmulniki na ciśnienie nominalne 0,6 MPa wykonywane są na temperaturę maksymalną 100°C.

Filtroodmulniki na ciśnienie nominalne 1,6 MPa wykonywane są na temperaturę maksymalną 150°C.

Oznaczenia  filtroodmulników:

FOM-Aulin 	- wersja magnetyczna ze stali kwsoodpornej;

FM- Aulin	- wersja magnetyczna ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo/ malowana

FO- Aulin	- wersja ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo.

Filtr siatkowy – wielkość oczka	0,4 x 0,4 mm - standard (opcjonalnie od 0,05x0,05 mm)

Zasady doboru:

Jeżeli prędkość przepływu wody w rurociągu nie przekracza 1,1 m/s – filtroodmulnik należy dobrać według średnicy króćca przyłączeniowego.

Przy zamawianiu należy podać średnicę przyłącza, temperaturę i ciśnienie nominalne pracy.